# Утверждены

Приказом Государственного

комитета по гражданскому

строительству и архитектуре

при Госстрое СССР

от 24 декабря 1986 г. N 446

Внесены

Минжилкомхозом РСФСР

Срок введения в действие -

1 июля 1987 года

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРАВИЛА

ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ВСН 53-86(р)

Настоящие Правила предназначены для оценки физического износа жилых зданий, необходимой при технической инвентаризации, планировании и проектировании капитального ремонта жилищного фонда независимо от его ведомственной принадлежности.

Правила не распространяются на оценку физического износа зданий, пострадавших в результате стихийных бедствий.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее - системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.

1.2. Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или их участков следует оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в табл. 1 - 71.

Примечания. 1. Если конструкция, элемент, система или их участок имеет все признаки износа, соответствующие определенному интервалу его значений, то физический износ следует принимать равным верхней границе интервала.

2. Если в конструкции, элементе, системе или их участке выявлен только один из нескольких признаков износа, то физический износ следует принимать равным нижней границе интервала.

3. Если в таблице интервалу значений физического износа соответствует только один признак, физический износ конструкции, элемента, системы или их участков следует принимать по интерполяции в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений.

4. В примерный состав работ по устранению физического износа, приведенный в табл. 1 - 71, не включены сопутствующие и отделочные работы, подлежащие выполнению при ремонте данной конструкции, элемента, системы или их участка.

1.3. Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, следует определять по формуле:

i=n      Рi

Фк = SUM Фi x --,

i=1      Рк

где:

Фк - физический износ конструкции, элемента или системы, %;

Фi - физический износ участка конструкции, элемента или системы, определенный по табл. 1 - 71, %;

Рi - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, кв. м или м;

Рк - размеры всей конструкции, кв. м или м;

n - число поврежденных участков.

Примеры оценки физического износа приведены в справочном Прил. 1.

1.4. Физический износ здания следует определять по формуле:

i=n

Фз = SUM Фкi x li,

i=1

где:

Фз - физический износ здания, %;

Фкi - физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %;

li - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной стоимости здания;

n - число отдельных конструкций, элементов или систем в здании.

Доли восстановительной стоимости отдельных конструкций, элементов и систем в общей восстановительной стоимости здания, в %, следует принимать по укрупненным показателям восстановительной стоимости жилых зданий, утвержденным в установленном порядке, а для конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей, - по их сметной стоимости.

Усредненные доли восстановительной стоимости укрупненных конструктивных элементов здания приведены в рекомендуемом Прил. 2.

1.5. Численные значения физического износа следует округлять: для отдельных участков конструкций, элементов и систем - до 10%; для конструкций, элементов и систем - до 5%; для здания в целом - до 1%.

1.6. Для слоистых конструкций - стен и покрытий - следует применять системы двойной оценки физического износа: по техническому состоянию (табл. 14, 40) и сроку службы конструкции. За окончательную оценку физического износа следует принимать большее значение.

Физический износ слоистой конструкции по сроку службы следует определять по формуле:

i=n

Фс = SUM Фi x Кi,

i=1

где:

Фс - физический износ слоистой конструкции, %;

Фi - физический износ материала слоя, определяемый по рис. 1 и 2 <*> в зависимости от срока эксплуатации данной слоистой конструкции, %;

Кi - коэффициент, определяемый как отношение стоимости материала слоя к стоимости всей конструкции (см. рекомендуемое Прил. 3);

n - число слоев.

--------------------------------

<*> Здесь и далее рисунки не приводятся.

Пример оценки физического износа слоистой конструкции приведен в справочном Прил. 1.

1.7. Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться по табл. 64 - 71 на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по графикам, приведенным на рис. 3 - 7. За окончательную оценку следует принимать большее из значений.

Физический износ системы должен определяться как сумма средневзвешенного износа элементов. Пример расчета приведен в справочном Прил. 1.

1.8. Физический износ газового и лифтового оборудования должен определяться в соответствии со специальными нормативными документами.

1.9. При оценке физического износа конструкций, элементов и систем, не указанных в настоящих Правилах, следует пользоваться данными наиболее близких аналогов (табл. 1 - 71) или соответствующих республиканских нормативных документов.

## 2. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКЦИЙ

И ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

### ФУНДАМЕНТЫ

#### Таблица 1

ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЗАБИРКОЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение отделочного слоя цоколя, ослабление врубок | - | 0 - 20 | Укрепление вру- бок, восстанов- ление отделки |
| Искривление горизонталь- ных линий цоколя, короб- ление и повреждение от- дельных досок забирки | Повреждения на площади до 25% <*> | 21 - 40 | Переборка досок забирки |
| Поражение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя, ко- робление и отставание досок. Мелкие поврежде- ния верхней части стол- бов | Повреждение на площади до 50% | 41 - 60 | Полная замена забирки, ремонт оголовков стол- бов |
| Искривление горизонталь- ных линий стен, осадка отдельных участков зда- ния. Поражение гнилью, жучком, частичные разру- шения забирки и столбов | - | 61 - 80 | Замена столбов и забирки с выве- шиванием стен |

--------------------------------

<*> В настоящем сборнике ВСН повреждения определять в процентах от всей осмотренной площади.

#### Таблица 2

ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБЧАТЫЕ КАМЕННЫЕ С КИРПИЧНЫМ ЦОКОЛЕМ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения цо- кольной части - трещины, местные выбоины | Повреждения на площади до 5% | 0 - 20 | Расшивка трещин, заделка выбоин |
| Трещины, сколы, выпаде- ние отдельных камней в надземной части цоколя и фундаментных столбов | То же, до 25% | 21 - 40 | Заделка трещин, ремонт кладки цоколя и надзем- ной части фунда- ментных столбов |
| Перекосы, выпучивание цоколя, трещины в цоко- ле; трещины, сколы и вы- падение камней в надзем- ной части столбов | Ширина трещин до 5 мм. Выпу- чивание цоколя до 1/3 его толщины | 41 - 60 | Замена цоколя, ремонт верхней части фундамент- ных столбов |
| Искривление горизонталь- ных линий стен, осадка отдельных участков, пе- рекосы оконных и дверных проемов, полное разруше- ние цоколя, нарушение монолитности кладки столбов | - | 61 - 80 | Полная замена фундамента и цо- коля с вывешива- нием стен |

#### Таблица 3

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа | Ширина трещин до 2 мм | 0 - 20 | Расшивка трещин |
| Отдельные глубокие тре- щины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучива- ние отдельных участков стен подвала, неравно- мерная осадка фундамента | То же, до 5 мм | 21 - 40 | Укрепление клад- ки. Ремонт гори- зонтальной изо- ляции |
| Выпучивание и заметное искривление цоколя, сквозные трещины в цоко- ле с развитием на всю высоту здания, выпучива- ние полов и стен подвала | Неравномерная осадка с общим прогибом стены до 0,02 ее длины | 41 - 60 | Усиление и заме- на отдельных участков кладки, восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, устройство гори- зонтальных поя- сов жесткости |
| Массовые прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, значи- тельное выпирание грунта и разрушение стен подва- ла | Прогиб стены более 0,02 ее длины | 61 - 80 | Полная замена фундаментов |

#### Таблица 4

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КРУПНОБЛОЧНЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штука- турного слоя цоколя и стен | Ширина трещин до 1,5 мм | 0 - 20 | Затирка трещин |
| Трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала | То же, до 2 мм | 21 - 40 | Заполнение швов между блоками. Ремонт штукатур- ки стен подвала. Ремонт верти- кальной и гори- зонтальной гид- роизоляции и от- мостки |
| Трещины, частичное раз- рушение блоков (до арма- туры), выщелачивание раствора из швов между блоками, следы увлажне- ния цоколя и стен подва- ла | То же, более 2 мм, глубина более 10 мм | 41 - 60 | Заделка швов и разрушенных бло- ков, восстанов- ление гидроизо- ляции, усиление фундаментов мес- тами |
| Массовые повреждения и разрушение блоков, прог- рессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, выпирание грунта в подвале | - | 61 - 80 | Полная замена фундаментов |

#### Таблица 5

ФУНДАМЕНТЫ СВАЙНЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ КАМЕННЫЕ,

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в цокольной час- ти здания | Ширина раскры- тия трещин до 1,5 мм | 0 - 20 | Затирка трещин |
| Искривление горизонталь- ных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций | Неравномерная осадка с про- гибом стен до 0,01 от длины стены | 21 - 40 | Затирка трещин, устранение пов- реждений отде- лочного слоя цо- коля |
| Сквозные трещины в цоко- ле, распространение тре- щин на всю высоту зда- ния. Искривление и зна- чительная осадка отдель- ных участков стен. Раз- витие осадок не наблюда- ется | Ширина раскры- тия трещин до 10 мм. Нерав- номерная осад- ка с прогибом стен более 0,01 от длины стены | 41 - 60 | Усиление фунда- ментов и стен |
| Развитие сквозных трещин в стенах здания, разру- шение цоколя, развитие деформаций фундаментов | - | 61 - 80 | - |

### СТЕНЫ

#### Таблица 6

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, СБОРНО-ЩИТОВЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения на- ружной обшивки щитов | Повреждения на площади до 10% | 0 - 10 | Укрепление от- дельных досок или реек |
| Поражение гнилью отлив- ной доски, обшивки углов и стыков внутренних стен | То же, до 30% | 11 - 20 | Замена отливной доски, обшивки углов и стыков |
| Незначительный перекос стен, поражение гнилью нижней части щитов и об- вязки, образование щелей в стыках щитов | То же, до 25% | 21 - 30 | Ремонт нижней обвязки и щитов местами, коно- патка стыков между щитами |
| Заметный перекос стен, образование щелей в вер- тикальных стыках между щитами, неравномерная осадка щитов, поражение древесины гнилью | То же, до 30% | 31 - 40 | Замена нижней обвязки и части щитов местами, укрепление свя- зей между щитами |
| Значительный перекос стен, выпучивание, от- клонение от вертикали, поражение древесины гнилью, повышенная влаж- ность в помещениях | Повреждения на площади более 30% | 41 - 50 | Ремонт части щи- тов, замена об- вязки и обшивки |
| Перекос оконных и двер- ных проемов, деформация стен, поражение древеси- ны гнилью, увлажнение древесины | - | 51 - 60 | Замена или пере- борка отдельных щитов с исполь- зованием до 50% старого материа- ла |
| Деформация стен, пораже- ние древесины гнилью, сырость в помещениях, наличие временных креп- лений и подпорок | - | 61 - 70 | Полная замена щитов |

#### Таблица 7

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения об- шивки или штукатурки | - | 0 - 10 | Затирка трещин или ремонт об- шивки местами |
| Продуваемость и следы промерзания стен, по- вреждение обшивки или отпадение штукатурки в угловых участках | Повреждения на площади до 10% | 11 - 20 | Добавление утеп- ляющей засыпки, ремонт обшивки в углах |
| Штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и поврежде- ны, нижние - поражены гнилью | То же, до 20% | 21 - 30 | Замена отдельных досок, ремонт обшивки и штука- турки |
| Обшивка покоробилась, растрескалась и местами отстала, штукатурка от- пала | То же, до 40% | 31 - 40 | Ремонт штукатур- ки или переборка обшивки с добав- лением нового материала, смена отливных досок и обшивка углов |
| Массовое отпадение шту- катурки или гниль в дре- весине и отставание об- шивки | То же, более 50% | 41 - 50 | Замена обшивки стен и штукатур- ки |
| Перекос стен, оконных и дверных коробок | Повреждения на площади более 50% | 51 - 60 | Замена верхней и нижней обвязок концов стоек и подкосов |
| Выпучивание наружной об- шивки и штукатурки, от- ставание досок |  |  |  |
| Значительное повреждение каркаса, поражение гнилью, полное разруше- ние обшивки | - | 61 - 70 | Полная замена стен |

#### Таблица 8

СТЕНЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ БРЕВЕН И БРУСЧАТЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Незначительные поврежде- ния наружной обшивки или конопатки | - | 0 - 10 | Ремонт обшивки, конопатка швов местами |
| Трещины в наружной об- шивке стен или штукатур- ке, нарушение конопатки, растрескивание древесины венцов | Повреждения на площади до 10% | 11 - 20 | Переборка наруж- ной чистой об- шивки с добавле- нием материала. Смена отливной доски и обшивка углов, выбороч- ная конопатка стен |
| Искривление горизонталь- ных линий фасада, следы увлажнения и гнили на уровне нижнего окладного венца, у карниза и под оконными проемами. Нару- шение наружной обшивки или трещины в штукатурке | Повреждения на площади до 20% | 21 - 30 | Замена окладного венца и местами отдельных венцов у карниза и под оконными проема- ми, ремонт об- шивки или штука- турки |
| Продуваемость и промер- зание стен, глубокие трещины в венцах и час- тичное поражение гнилью | - | 31 - 40 | Конопатка стен (пазов и трещин) с частичной за- меной обшивки |
| Выпучивание стен и про- гибы, неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков, пора- жение гнилью, осадка уг- лов | Выход из плос- кости до 1/2 толщины стены | 41 - 50 | Частичная пере- борка стен с до- бавлением нового материала |
| Деформации стен, повреж- дение венцов гнилью и трещинами | Повреждение на площади до 40% | 51 - 60 | Полная переборка стен с использо- ванием старых материалов |
| Полное нарушение жест- кости сруба, образование трещин, поражение гнилью | - | 61 - 70 | Полная замена стен |

#### Таблица 9

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ, КАРКАСНЫЕ И БРУСЧАТЫЕ

С НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины и вы- боины | Повреждения на площади до 10% | 0 - 10 | Заделка трещин и выбоин |
| Трещины в швах кладки | Ширина трещин до 2 мм на площади до 15% | 11 - 20 | Заделка трещин |
| Выпучивание облицовки местами, выветривание раствора из швов, трещи- ны в кирпичной кладке | То же, до 20% | 21 - 30 | Ремонт и замена облицовки |
| Массовые выпучивания с отпадением штукатурки или выветриванием рас- твора из швов, выпадение отдельных кирпичей, час- тичное поражение гнилью венцов, увлажнение дре- весины | Повреждения на площади до 50% | 31 - 40 | Замена кирпичей облицовки и вен- цов |
| Неравномерные осадки, перекос косяков проемов, частичное разрушение кирпичной кладки обли- цовки, поражение гнилью древесины окладных и местами вышерасположен- ных венцов | - | 41 - 50 | Замена кирпичной облицовки, ок- ладных и отдель- ных вышерасполо- женных венцов |
| Выпадение кирпичей из кладки, неравномерные осадки, поражение древе- сины гнилью | - | 51 - 60 | Замена кирпичной облицовки и стен с частичным ис- пользованием старого материа- ла |
| Разрушение облицовки, поражение древесины гнилью | - | 61 - 70 | Полная замена стен |

#### Таблица 10

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины и вы- боины | Ширина трещины до 1 мм | 0 - 10 | Заделка трещин и выбоин |
| Глубокие трещины и отпа- дение штукатурки места- ми, выветривание швов | Ширина трещин до 2 мм, глу- бина до 1/3 толщины стены, разрушение швов на глуби- ну до 1 см на площади до 10% | 11 - 20 | Ремонт штукатур- ки или расшивка швов; очистка фасадов |
| Отслоение и отпадение штукатурки стен, карни- зов и перемычек; вывет- ривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпа- дение отдельных кирпи- чей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен | Глубина разру- шения швов до 2 см на площа- ди до 30%. Ши- рина трещины более 2 мм | 21 - 30 | Ремонт штукатур- ки и кирпичной кладки, подмазка швов, очистка фасада, ремонт карниза и пере- мычек |
| Массовое отпадение шту- катурки; выветривание швов; ослабление кирпич- ной кладки стен, карни- за, перемычек с выпаде- нием отдельных кирпичей; высолы и следы увлажне- ния | Глубина разру- шения швов до 4 см на площа- ди до 50% | 31 - 40 | Ремонт повреж- денных участков стен, карнизов, перемычек |
| Сквозные трещины в пере- мычках и под оконными проемами, выпадение кир- пичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен | Отклонение стены от вер- тикали в пре- делах помеще- ния более 1/200 высоты, прогиб стены до 1/200 длины деформируемого участка | 41 - 50 | Крепление стен поясами, ранд- балками, тяжами и т.п., усиление простенков |
| Массовые прогрессирующие сквозные трещины, ослаб- ление и частичное разру- шение кладки, заметное искривление стен | Выпучивание с прогибом более 1/200 длины деформируемого участка | 51 - 60 | Перекладка до 50% объема стен, усиление и креп- ление остальных участков стен |
| Разрушение кладки места- ми | - | 61 - 70 | Полная переклад- ка стен |

#### Таблица 11

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ

БЛОКАМИ И ПЛИТКАМИ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие единичные трещины и местные выбоины в ке- рамике | Ширина трещин до 1 мм. По- вреждения на площади до 10% | 0 - 10 | Затирка трещин и выбоин |
| Трещины на откосах прое- мов, отслоение облицовки и выпадение отдельных блоков или плиток на фа- саде | Трещины шири- ной более 1 мм | 11 - 20 | Крепление обли- цовки инъекцией цементного моло- ка и установка выпавших плиток |
| Отслоение облицовки от кладки, трещины в швах, следы влаги в местах от- сутствия облицовки | Трещины в швах шириной до 2 мм. Выпадение плитки до 20% площади | 21 - 30 | Замена плиток и крепление обли- цовки, заделка трещин с ремон- том поверхности кирпичной кладки |
| Выпадение облицовки, трещины в кладке, вывет- ривание раствора из швов, высолы и следы ув- лажнения на поверхности кладки, в местах отсут- ствия облицовки, трещины в отдельных перемычках | Выпадение об- лицовки на площади более 20%. Трещины в кладке шириной более 2 мм | 31 - 40 | Замена выпавшей облицовки; за- делка трещин с ремонтом поверх- ности кладки; перекладка прос- тенков объемом до 5 куб. м |
| Трещины в кирпичной кладке и в перемычках, выпадение отдельных кир- пичей из карнизов, мас- совое отпадение облицов- ки, следы увлажнения стен | Глубина трещин в кладке 0,5 толщины стены, трещины в пе- ремычках шири- ной более 2 мм | 41 - 50 | Заделка трещин в кирпичной клад- ке; перекладка карнизов; усиле- ние простенков; укрепление стен металлическими связями; замена выпавшей обли- цовки |
| Полное отпадение обли- цовки, развивающиеся трещины в кладке и пере- мычках, выпадение кирпи- чей из кладки, заметное искривление стен, ослаб- ление связей между от- дельными участками стен | Отклонение стены от вер- тикали в пре- делах помеще- ния более 1/200 его вы- соты | 51 - 60 | Усиление и ук- репление стен; замена перемычек и облицовки |
| Массовое разрушение кладки | - | 61 - 70 | Полная переклад- ка стен |

#### Таблица 12

СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ, ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ КАМНЕЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины и вы- боины | Повреждения на площади до 5% | 0 - 10 | Заделка трещин и выбоин |
| Выветривание швов или трещины в штукатурке ме- стами, коррозия металли- ческих обделок выступаю- щих частей | То же, до 10% | 11 - 20 | Расшивка швов или трещин в штукатурке; ре- монт обделок вы- ступающих частей |
| Выветривание швов от- дельных камней, трещины в швах или отпадение штукатурки местами, ско- лы краев камней, глубо- кие трещины в карнизе | Ширина трещин до 5 мм | 21 - 30 | Подмазка швов, ремонт штукатур- ки, карниза |
| Глубокие трещины и выпа- дение камней карниза, массовое выветривание швов и камней кладки; отпадение штукатурки | Глубина вывет- ривания швов до 2 см. Пло- щадь поврежде- ний до 20% | 31 - 40 | Перекладка кар- низов, усиление кладки, ремонт штукатурки |
| Сквозные трещины и выпа- дение камней в перемыч- ках, карнизах и углах здания; незначительные отклонения от вертикали и выпучивание отдельных участков стен | Отклонение от вертикали до 1/200 высоты помещений, вы- пучивание до 1/200 длины деформируемого участка | 41 - 50 | Крепление от- дельных участков стен, замена пе- ремычек и карни- зов |
| Вертикальные трещины в простенках, разрушение и расслоение кладки стен местами, нарушение связи отдельных участков клад- ки | - | 51 - 60 | Усиление про- стенков и пере- кладка отдельных участков стен |
| Массовое разрушение кладки, наличие времен- ных креплений | - | 61 - 70 | Полная переклад- ка |

#### Таблица 13

СТЕНЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ БЛОКОВ И ОДНОСЛОЙНЫХ

НЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение покрытия выс- тупающих частей фасада, отдельные мелкие выбои- ны, трещины | На площади до 5% | 0 - 10 | Заделка выбоин и трещин |
| Выбоины местами в фак- турном слое, ржавые по- теки, загрязнение и вы- цветание наружной отдел- ки | На площади до 30% | 11 - 20 | Заделка выбоин, подмазка фактур- ного слоя |
| Отслоение и выветривание раствора в стыках, следы протечек через стыки внутри здания, трещины | Протечки в 5% помещений. Ши- рина трещин до 2 мм | 21 - 30 | Герметизация швов, заделка трещин |
| Глубоко раскрытые уса- дочные трещины, выветри- вание раствора в стыках, следы постоянных проте- чек, промерзание и про- дувание через стыки | Ширина трещин до 3 мм. Пов- реждения на площади до 20%. Протечки и промерзания в 20% помеще- ний | 31 - 40 | Вскрытие, заче- канка, гермети- зация стыков |
| Диагональные трещины по углам простенков, верти- кальные трещины по пере- мычкам, в местах уста- новки балконных плит и козырьков | Ширина раскры- тия трещин до 3 мм | 41 - 50 | Усиление про- стенков и пере- мычек |
| Вертикальные широко раскрытые трещины в сты- ках и перемычках, нару- шение связи между от- дельными участками стен | Ширина трещин более 3 мм, длина трещин более 3 м | 51 - 60 | Укрепление и усиление отдель- ных участков |
| Заметное искривление го- ризонтальных и верти- кальных линий стен, мас- совое разрушение блоков и панелей | Выпучивание стен более 1/200 длины деформирован- ного участка; отклонение от вертикали бо- лее 1/100 вы- соты стены в пределах поме- щения | 61 - 70 | Замена стен |

#### Таблица 14

СТЕНЫ ИЗ СЛОИСТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Незначительные поврежде- ния отделки панелей, усадочные трещины, выбо- ины | Повреждения на площади до 10%. Ширина трещин до 0,3 мм | 0 - 10 | Заделка трещин и выбоин |
| Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки | Повреждения на площади до 15% | 11 - 20 | Заделка выбоин, ремонт фактурно- го слоя |
| Отслоение раствора в стыках, трещины на на- ружной поверхности, сле- ды протечек в помещениях | Ширина трещин до 1 мм. Про- течки на пло- щади до 10% | 21 - 30 | Герметизация швов, заделка трещин с восста- новлением отде- лочных покрытий |
| Трещины, выбоины, отсло- ение защитного слоя бе- тона, местами протечки и промерзание в стыках | Ширина трещин до 2 мм. По- вреждения на площади до 20% | 31 - 40 | Восстановление защитного слоя, герметизация швов, заделка трещин, утепле- ние части стыков |
| Горизонтальные трещины в простенках и вертикаль- ные в перемычках, выпу- чивание бетонных слоев, протечки и промерзание панелей | Ширина трещин до 3 мм. Выпу- чивание до 1/200 расстоя- ния между опорными участками па- нели | 41 - 50 | Местное усиление отдельных про- стенков и пере- мычек, заделка трещин, гермети- зация швов, утепление части стен |
| Трещины в простенках и перемычках, разрушение (деструкция) утеплителя, протечки и промерзание | Ширина трещин более 3 мм | 51 - 60 | Замена утеплите- ля, усиление пе- ремычек и прос- тенков, гермети- зация швов и за- делка трещин |
| Массовые трещины и де- формации, разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей | - | 61 - 70 | Замена панелей |

#### Таблица 15

СТЕНЫ ИЗ НЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Повреждение обрамлений выступающих частей фаса- да, местами мелкие выбо- ины | Повреждения на площади до 5% | 0 - 10 | Заделка выбоин |
| Трещины, выветривание раствора из стыков, мел- кие повреждения облицов- ки или фактурного слоя, следы протечек через стыки внутри здания | То же, до 10% | 11 - 20 | Ремонт облицовки и заделка стыков |
| Массовое отслоение, вы- ветривание раствора из стыков; повреждение об- лицовки или фактурного слоя панелей; следы про- течек внутри здания | Повреждения на площади до 20% | 21 - 30 | Ремонт облицовки или фактурного слоя; герметиза- ция стыков |
| Промерзание стен, разру- шения заделки стыков | Промерзания в 5% помещений | 31 - 40 | Ремонт и герме- тизация стыков, утепление стен |
| Следы протечек внутри помещения, высолы | Повреждения в 10% помещений, наружные по- вреждения на площади до 30% | 41 - 50 | Смена облицовки, ремонт панелей местами |
| Выпучивание или смещение панелей, разрушение уз- лов крепления панелей | Прогиб панели до 1/200 ее длины | 51 - 60 | Выравнивание и укрепление пане- лей, устройство дополнительных связей с несущи- ми конструкциями |
| Деформация стен, смеще- ние панелей, трещины в панелях, разрушение уз- лов | Прогиб панели более 1/200 ее длины | 61 - 70 | Полная замена панелей и усиле- ние каркаса |

#### Таблица 16

АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЯСА

| Признаки износа | Дополнения к физическому износу стен (табл. 10 - 15), % |
| --- | --- |
| Мелкие трещины шириной до 1 мм в узлах сопряжений. Отдельные нарушения фактур- ного слоя на площади до 20% всей осмот- ренной поверхности | 10 |
| То же, на площади более 20% | 15 |
| Трещины шириной до 2 мм в узлах сопряже- ний и на поверхности поясов. Сколы бето- на глубиной до 10 мм. Отслоение защитно- го слоя местами | 20 |
| Отслоение защитного слоя бетона и трещи- ны на площади до 50% всей осмотренной поверхности. Деформации отдельных участ- ков | 30 |
| Трещины шириной более 2 мм, отслоение защитного слоя, оголение арматуры, мес- тами налет коррозии, разрывы отдельных стержней | 40 |

Примечание. При определении физического износа стен с антисейсмическими поясами к значениям физического износа стен, установленным по табл. 10 - 15, прибавляется значение физического износа, соответствующее указанным в таблице признакам.

### КОЛОННЫ (СТОЙКИ, СТОЛБЫ)

#### Таблица 17

СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Небольшой продольный из- гиб, местные повреждения древесины | Прогиб не бо- лее 1/400 вы- соты колонны | 0 - 40 | Устранение по- вреждений, уси- ление отдельных участков |
| Поражение гнилью наруж- ных слоев древесины, значительные разрывы и местные повреждения дре- весины | Поражение гнилью не бо- лее 10% площа- ди сечения. Прогиб до 1/100 высоты колонны. По- вреждения дре- весины на 10% площади сече- ния | 41 - 60 | Очистка от гни- ли, восстановле- ние первоначаль- ной площади по- перечного сече- ния |
| Сильное поражение гнилью, трещины, рассло- ение древесины, прогиб, разрыв волокон древесины | Прогиб более 1/100 высоты колонны | 61 - 80 | Замена стойки |

#### Таблица 18

СТОЛБЫ КИРПИЧНЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в кладке и шту- катурке, выветривание швов, отдельные отколы, незначительное расслое- ние отдельных кирпичей | Ширина трещин до 1 мм. Раз- рушение швов на глубину до 10 мм на пло- щади до 10%. Отколы глуби- ной до 40 мм | 0 - 40 | Ремонт кладки и штукатурки мес- тами |
| Выпучивание и отклонение от вертикали, сквозные трещины разных направле- ний, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, смятие кирпича под опорными подушками, отколы кирпича | Выпучивание до 1/150 высоты помещения. От- клонения от вертикали до 3 см. Выветрива- ние швов на глубину до 40 мм на площади до 50%. Отколы глубиной в 0,5 кирпича | 41 - 60 | Усиление колонны путем устройства обоймы |
| Отклонение столбов от вертикали, выпучивание кладки, наклонные сквоз- ные трещины и сдвиг верхней части столбов, выветривание швов на всей площади, выпадение кирпичей | Отклонение от вертикали бо- лее 3 см. Вы- пучивание бо- лее 1/150 вы- соты помеще- ния. Выветри- вание швов на глубину более 40 мм | 61 - 80 | Замена колонны |

#### Таблица 19

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ)

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в растянутой зо- не по всей высоте колон- ны, по краям консоли и колонны; отколы и выбои- ны | Ширина трещин до 0,5 мм. Вы- боины глубиной до 5 мм не бо- лее 3 на 1 кв. м | 0 - 40 | Заделка трещин, отколов и выбоин |
| Трещины в растянутой и сжатой зонах, по пери- метру основания и на уровне консоли; отслое- ние защитного слоя бето- на. Оголение арматуры и нарушение ее сцепления с бетоном; глубокие сколы бетона в основании ко- лонны; искривление ко- лонны | Ширина трещин до 2 мм. Ис- кривление ко- лонны до 1/200 высоты | 41 - 60 | Заделка трещин инъекцией рас- твора в трещины или устройством вдоль трещин ка- навок с последу- ющей зачеканкой их цементным раствором. Устройство обойм колонн |
| Трещины по всей высоте колонны в растянутой зо- не, сквозные трещины в основании колонны, на уровне верха консоли; отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне по всей высоте колонны; коррозия и местами раз- рывы арматуры; искривле- ние колонны | Ширина трещин более 2 мм | 61 - 80 | Замена повреж- денного бетона: армирование и бетонирование разрушенных участков. Устройство рас- четных обойм или замена колонн |

### ПЕРЕГОРОДКИ

#### Таблица 20

ПЕРЕГОРОДКИ НЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в местах сопря- жений с плитами перекры- тий и заполнениями двер- ных проемов | Ширина трещин до 2 мм | 0 - 20 | Заделка трещин |
| Глубокие трещины и вы- крошивание раствора в местах сопряжения со смежными конструкциями | То же, до 5 мм | 21 - 40 | Заделка стыков; укрепление пане- лей |
| Большие сколы и сквозные трещины в панелях в мес- тах примыкания к пере- крытиям; выбоины, разру- шение защитного слоя па- нелей, трещины по всей панели | То же, до 3 мм | 41 - 60 | Заделка и рас- шивка трещин; усиление ослаб- ленных мест пе- регородок |
| Заметное выпучивание, горизонтальные трещины на поверхности, обнаже- ние арматуры | Прогиб панели до 1/100 длины или высоты па- нели | 61 - 80 | Усиление перего- родок или полная замена |

#### Таблица 21

ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в местах сопря- жения перегородок с по- толками, редкие сколы | Трещины шири- ной до 2 мм. Повреждения на площади до 10% | 0 - 20 | Заделка трещин и сколов |
| Трещины на поверхности, глубокие трещины в мес- тах сопряжений со смеж- ными конструкциями | Ширина трещин на поверхности до 2 мм, в со- пряжениях ши- рина трещин до 10 мм | 21 - 40 | Расчистка по- верхности и рас- шивка трещин |
| Выпучивание и заметное отклонение от вертикали, сквозные трещины, выпа- дение кирпичей | Выпучивание более 1/100 длины деформи- рованного участка. От- клонение от вертикали до 1/100 высоты помещения | 61 - 80 | Полная замена перегородок |

#### Таблица 22

ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения и трещины | Повреждения на площади до 5% | 0 - 20 | Заделка трещин и повреждений |
| Зыбкость, отклонение от вертикали, щели и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями | То же, до 25% | 21 - 40 | Выравнивание пе- регородок и укрепление их связей с кон- струкциями |
| Увлажнение древесины пе- регородок, поражение гнилью. Выпучивание пе- регородок в вертикальной плоскости | То же, до 50% | 41 - 60 | Вывешивание и выравнивание пе- регородок, заме- на сгнившей об- вязки и отдель- ных досок |
| Значительное поражение гнилью, жучком, перекосы и выпучивания, сквозные трещины | - | 61 - 80 | Полная замена перегородок |

#### Таблица 23

ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и отсло- ение штукатурки местами | Повреждения на площади до 10% | 0 - 20 | Ремонт штукатур- ки |
| Ощутимая зыбкость, от- клонение от вертикали, трещины в местах сопря- жения со смежными кон- струкциями | Отклонение от вертикали до 1/100 высоты помещения | 21 - 40 | Выравнивание пе- регородок верти- кальной плоскос- ти и укрепление их связей со смежными кон- струкциями |
| Глубокие трещины и зазо- ры в местах сопряжений со смежными конструкция- ми, диагональные трещины в штукатурном слое, вы- пучивание в вертикальной плоскости | Выпучивание до 1/100 длины деформирован- ного участка | 41 - 60 | Вывешивание и выравнивание пе- регородок, смена подкладок и ниж- ней обвязки |
| Сквозные продольные и диагональные трещины по всей поверхности, выпу- чивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения, поражение древесины гнилью, жучком | - | 61 - 80 | Полная замена перегородок |

#### Таблица 24

ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОБЕТОННЫЕ И ШЛАКОБЕТОННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытиями, редкие сколы | Ширина трещин до 2 мм. Пло- щадь поврежде- ний до 10% | 0 - 20 | Уплотнение и за- делка примыканий |
| Глубокие или сквозные трещины в местах сопря- жений со смежными кон- струкциями | Ширина трещин до 10 мм | 21 - 40 | Расчистка по- верхности, за- делка и расшивка трещин |
| Выбоины и сколы, наруше- ния связей между отдель- ными плитами перегоро- док. Деформации каркаса | Площадь по- вреждений до 50% | 41 - 60 | Заделка выбоин и сколов, укрепле- ние отдельных плит и примыка- ний к наружным стенам. Ремонт каркаса |
| Массовые трещины в пли- тах перегородок, большие выпучивания и заметные отклонения от вертикали | Отклонение от вертикали бо- лее 1/100 вы- соты помещения | 61 - 80 | Полная замена перегородок |

#### Таблица 25

ПЕРЕГОРОДКИ ФИБРОЛИТОВЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и редкие сколы | Площадь по- вреждений до 10% | 0 - 20 | Заделка трещин и сколов |
| Ощутимая зыбкость пере- городок, трещины между плитами и в местах со- пряжения плит со стойка- ми каркаса | - | 21 - 40 | Укрепление плит перегородок |
| Выпучивание и выпадение отдельных плит, заметные отклонения от вертикали; сквозные трещины в мес- тах сопряжения со смеж- ными конструкциями; по- ражение гнилью | Отклонения от вертикали до 1/100 высоты помещения | 41 - 60 | Переборка пере- городок с добав- лением новых ма- териалов |
| Разрушение плит, гори- зонтальные и вертикаль- ные деформации перегоро- док, отклонения от вер- тикали, поражение гнилью, деформации и местные разрушения кар- каса перегородок | - | 61 - 80 | Полная замена перегородок |

### ПЕРЕКРЫТИЯ

#### Таблица 26

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зазоры и щели между дос- ками наката, прогибы ба- лок и настилов | Прогибы балок и настилов до 1/150 пролета | 0 - 40 | Заделка щелей и зазоров. Усиле- ние балок места- ми |
| Поражение верхних слоев древесины грибком, не- большие трещины, частич- ное скалывание в узлах соединений балок с на- стилом, прогиб балок и прогонов | Поражение гнилью на пло- щади до 10%. Прогиб балок и прогонов до 1/100 пролета | 41 - 60 | Усиление балок; разборка и ре- монт части пе- рекрытия |
| Сильное поражение древе- сины гнилью, появление продольных и поперечных трещин, расслоение дре- весины, полное или час- тичное скалывание в уз- лах соединений балок, прогиб балок и прогонов | Прогиб балок и прогонов до 1/50 пролета | 61 - 80 | Полная замена покрытия и пе- рекрытия |

#### Таблица 27

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадочные трещины в шту- катурном слое, частичное отслоение штукатурки | Ширина трещин до 0,5 мм. Суммарная дли- на трещин на 1 кв. м до 0,5 м | 0 - 10 | Затирка трещин и восстановление штукатурного слоя |
| Усадочные трещины, отпа- дение и отслоение штука- турки, глухой звук при простукивании | Ширина трещин до 1 мм. Сум- марная длина трещин на 1 кв. м до 1 м | 11 - 20 | Восстановление штукатурки, мел- кий ремонт нака- та |
| Следы протечек на потол- ке; перенасыщение засып- ки влагой, отдельные участки которой слежа- лись, обмазка местами разрушилась | Повреждения на площади до 20% | 21 - 30 | Смена негодной обмазки и засып- ки или ее рыхле- ние и досыпка; очистка и анти- септирование древесины |
| Ощутимая зыбкость, диа- гональные трещины на по- толке | - | 31 - 40 | Усиление балок, частичная замена наката |
| Глубокие трещины в мес- тах сопряжений балок с несущими стенами, следы увлажнений | - | 41 - 50 | Вскрытие части перекрытия, уси- ление концов ба- лок и частичная замена наката |
| Глубокие трещины в пе- рекрытии, наличие вре- менных креплений в от- дельных местах | - | 51 - 60 | Усиление и час- тичная замена балок |
| Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии; заметный прогиб; временные под- порки; обнажение древе- сины балок; поражение гнилью и жучком | Прогиб потолка до 1/100 про- лета | 61 - 70 | Полная замена покрытия |
| Конструкция на грани разрушения, которое мес- тами уже началось | - | 71 - 80 | - |

#### Таблица 28

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧНЫХ СВОДОВ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Незначительные трещины перпендикулярно балкам | - | 0 - 20 | Заделка и рас- шивка трещин; крепление сводов местами |
| Трещины в средней части сводов вдоль балок | Ширина трещин до 1 мм | 21 - 40 | Расшивка трещин, укрепление от- дельных кирпичей |
| Глубокие трещины в сред- ней части сводов вдоль балок, расшатывание от- дельных кирпичей, выще- лачивание раствора в швах, выпадение отдель- ных кирпичей, коррозия балок | То же, до 2 мм. Уменьшение сечения балок на 10% | 41 - 60 | Крепление сво- дов, замена от- дельных кирпи- чей. Усиление сводов с пере- боркой отдельных участков кладки, усиление балок |
| Ослабление кирпичной кладки, массовое выпаде- ние кирпичей, наличие временных подпорок, кор- розия и заметные прогибы балок | Прогиб метал- лических балок до 1/150 про- лета. Уменьше- ние сечения балок более 10% | 61 - 80 | Полная замена перекрытия |

#### Таблица 29

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ДВУХСКОРЛУПНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ПРОКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие отслоения и тре- щины в фактурном слое | Повреждения на площади до 10% | 0 - 10 | Заделка трещин и ремонт фактурно- го слоя местами |
| Отпадение фактурного слоя местами | Повреждения на площади до 20% | 11 - 20 | Восстановление фактурного слоя |
| Усадочные трещины в ниж- них плитах | Ширина трещин до 1 мм. Сум- марная длина трещин на 1 кв. м до 0,5 м | 21 - 30 | Заделка трещин в плитах |
| Отдельные глубокие тре- щины в нижних плитах и в местах опирания плит, прогибы | Ширина трещин до 2 мм. Про- гибы до 1/120 пролета | 31 - 40 | Усиление нижних плит местами; заделки трещин |
| Продольные и поперечные глубокие трещины на ниж- них плитах, прогиб ниж- них плит, продавливание верхних плит под мебелью | Ширина трещин до 3 мм. Сум- марная длина трещин на 1 кв. м до 1 м. Прогиб до 1/100 пролета | 41 - 50 | Усиление нижних плит местами, заделка выбоин в верхних плитах |
| Массовые сквозные про- дольные трещины на ниж- них плитах, отпадение защитного слоя нижних плит с обнажением арма- туры, изломы и прогиб плит | Прогиб до 1/50 пролета | 51 - 60 | Полное усиление нижних плит или их замена |
| Прогибы, местами отпаде- ние бетона нижних плит, отслоение бетона и обна- жение ребер верхних плит | Прогиб 1/50 пролета | 61 - 80 | Полная замена перекрытий |

#### Таблица 30

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в швах между плитами | Ширина трещин до 2 мм | 0 - 10 | Расшивка швов |
| Незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вслед- ствие деформаций, отсло- ение выравнивающего слоя в заделке швов | Смещение плит до 1,5 см. По- вреждения на площади до 10% | 11 - 20 | Выравнивание по- верхности потол- ка |
| Значительное смещение плит перекрытий относи- тельно друг друга по вы- соте, следы протечек в местах опирания плит на наружные стены | Смещение плит по высоте до 3 см. Поврежде- ния на площади до 20% | 21 - 30 | Выравнивание по- верхности потол- ка с установкой арматурных се- ток, устройство цементно-песча- ных пробок в пустотах настила на опорной части |
| Трещины в плитах, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания | Ширина трещин до 1 мм | 31 - 40 | Укрепление мест опирания плит. Заделка пустот в торцах в местах опирания на на- ружные стены |
| Поперечные трещины в плитах без оголения ар- матуры, прогиб | Ширина трещин до 2 мм. Про- гиб до 1/100 пролета | 41 - 50 | Усиление плит, заделка трещин |
| Глубокие поперечные тре- щины с оголением армату- ры, прогиб | Ширина трещин более 2 мм. Прогиб до 1/80 пролета | 51 - 60 | Усиление плит и мест опирания, заделка трещин |
| Множественные глубокие трещины в плитах, смеще- ние плит из плоскости, заметный прогиб плит | Прогиб более 1/80 пролета | 61 - 80 | Полная замена плит |

Примечание. При наличии сборных перекрытий из мелкоразмерных плит по балкам физический износ плит следует определять по данной таблице, стальных балок - по табл. 28, железобетонных - по табл. 32.

#### Таблица 31

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ СПЛОШНЫХ ПЛИТ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в местах примы- каний к стенам | Ширина трещин до 0,5 мм | 0 - 10 | Заделка трещин |
| Трещины в плитах (уса- дочные или вдоль рабоче- го пролета) | Ширина трещин до 2 мм. Сум- марная длина усадочных тре- щин на 1 кв. м до 0,8 м | 11 - 20 | Заделка единич- ных трещин или затирка усадоч- ных трещин |
| Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные | Ширина раскры- тия трещин до 2 мм. Суммар- ная длина уса- дочных трещин на 1 кв. м до 1,5 м | 21 - 30 | То же, с восста- новлением защит- ного слоя бетона |
| Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам | Трещины более 2 мм. Прогибы до 1/150 про- лета | 31 - 40 | Заделка трещин, устранение при- чин намокания плит |
| Развивающиеся трещины у опорных участков плит, прогибы | Прогибы до 1/100 пролета | 41 - 50 | Усиление опорных участков плит. Заделка трещин |
| Увеличение трещин и про- гибов во времени | Прогибы до 1/100 пролета. Трещины 3 мм | 51 - 80 | Усиление плит или их замена |

#### Таблица 32

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ

ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины в рас- тянутой зоне, незначи- тельное увлажнение мес- тами, поверхностные от- колы в растянутой зоне, прогибы | Ширина трещин до 1 мм. Глу- бина отколов до 3 мм, не более трех на 1 кв. м | 0 - 40 | Восстановление путем инъекции цементного рас- твора в трещины, нанесение це- ментной штука- турки с предва- рительной обра- боткой поверх- ности старого бетона |
| Трещины различных на- правлений, следы увлаж- нения бетона атмосферны- ми и агрессивными вода- ми, отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и корро- зия арматуры, механиче- ские повреждения и глу- бокие сколы бетона на большой площади балки, прогиб | Ширина трещин до 2 мм. Кор- розия арматуры до 10% сече- ния. Прогиб до 1/150 пролета | 41 - 50 | Усиление балок перекрытий и покрытий |
| Трещины по всей длине и высоте балки в середине пролета и в растянутой зоне, следы постоянного увлажнения бетона атмо- сферными и агрессивными водами, оголение и силь- ная коррозия арматуры, местами разрывы армату- ры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне | Ширина трещин более 2 мм. Коррозия арма- туры более 10% сечения. Про- гиб более 1/150 пролета | 61 - 80 | Замена балок пе- рекрытия и по- крытия |

### ЛЕСТНИЦЫ

#### Таблица 33

ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и неболь- шое коробление ступеней | Повреждения на площади до 10% | 0 - 20 | Заделка трещин, ремонт ступеней |
| Трещины и сколы в ступе- нях, повреждения перил | Повреждения 20% ступеней и перил | 21 - 40 | Замена ступеней, ремонт перил |
| Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях, перила рас- шатаны | Повреждения на площади до 30% | 41 - 60 | Замена настила площадок, ступе- ней, укрепление перил |
| Разрушение врубок в кон- струкции лестницы, гниль и прогибы в тетивах, зыбкость при ходьбе | - | 61 - 80 | Полная замена всех конструкций лестницы |

#### Таблица 34

ЛЕСТНИЦЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОСОУРАМ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие выбоины и трещины в ступенях, отдельные повреждения перил | - | 0 - 20 | Заделка трещин и выбоин, ремонт перил |
| Выбоины и отбитые места со сквозными трещинами в отдельных ступенях, по- верхности ступеней стер- ты, перила местами от- сутствуют | Повреждения на площади до 20% | 21 - 40 | Перекладка сту- пеней с добавле- нием новых; за- делка выбоин, замена перил |
| Ступени стерты и местами разбиты, сквозные трещи- ны в площадках, огражда- ющая решетка расшатана | То же, до 50% | 41 - 60 | Перекладка сту- пеней с добавле- нием новых; устройство це- ментного пола с металлической сеткой на пло- щадке; торкрети- рование площадок снизу; ремонт ограждающей ре- шетки |
| Ступени и площадки ис- терты, часть ступеней и ограждающей решетки от- сутствует. Косоуры мес- тами прогнулись, связь косоуров с площадками ослаблена. Пользование лестницей опасно | То же, более 50%. Прогиб косоуров более 1/150 пролета | 61 - 80 | Полная замена лестницы |

#### Таблица 35

ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Редкие трещины на ступе- нях, отдельные поврежде- ния перил | Ширина трещин до 1 мм | 0 - 20 | Затирка трещин, ремонт перил |
| Выбоины и сколы местами в ступенях, перила по- вреждены, лестничные площадки имеют трещины поперек рабочего пролета | То же, до 2 мм | 21 - 40 | Заделка отбитых мест, ремонт пе- рил. Усиление железобетонных лестничных пло- щадок |
| В подступенках глубокие трещины, отдельные про- ступи отпали, маршевые плиты (косоуры) имеют трещины и обнажения ар- матуры, прогиб косоуров (маршей) | Ширина трещин 2 мм. Прогиб косоуров (мар- шей) до 1/200 пролета | 41 - 60 | Усиление подсту- пенков, заделка разрушенных мест и замена местами проступей, уси- ление маршевых плит (косоуров) |
| Марши и площадки имеют прогибы и местные разру- шения, трещины в сопря- жениях маршевых плит с несущими конструкциями, ограждающие решетки рас- шатаны и местами отсут- ствуют, пользование лестницей опасно | Прогиб до 1/150 пролета | 61 - 80 | Полная замена лестницы |

### ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, КОЗЫРЬКИ

#### Таблица 36

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЕТАЛИ ЛОДЖИЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения ме- таллических обделок и ограждений, усадочные трещины на стенках лод- жий | Повреждения на площади до 10%. Суммарная длина усадоч- ных трещин на 1 кв. м до 1 м | 0 - 20 | Ремонт металли- ческих обделок, ограждений, за- тирка трещин |
| Повреждения пола и гид- роизоляции, следы проте- чек на стене, трещины на нижней поверхности плиты и на стенках | Повреждения на площади до 20%; уклон по- ла менее 1%. Ширина раскры- тия трещин до 1 мм | 21 - 40 | Замена гидроизо- ляции, с устрой- ством цементного пола. Заделка трещин |
| Скалывание бетона стенок в местах опирания плит, трещины в стенках и пли- тах, прогиб плит | Ширина раскры- тия трещин до 2 мм. Прогиб плит до 1/100 пролета | 41 - 60 | Усиление опорных участков стенок. Заделка трещин. Местное усиление плит |
| Прогрессирующие прогибы плит, разрушение опорных участков стенок, дефор- мации стенок, разрушение ограждений | Прогиб плит более 1/100 пролета. Тре- щины более 2 мм. Выпучива- ние стенок бо- лее 1/150 | 61 - 80 | Замена конструк- ций лоджий |

#### Таблица 37

БАЛКОНЫ, КОЗЫРЬКИ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения ме- таллических обделок и ограждений | - | 0 - 20 | Ремонт металли- ческих обделок и ограждений |
| Следы увлажнения на ниж- ней плоскости плиты и на участках стены, примыка- ющих к балкону (козырь- ку). Цементный пол и гидроизоляция местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пят- на, следы протечек. Тре- щины | Повреждения на площади до 30%. Уклон плиты менее 1%. Ширина трещин до 1 мм | 21 - 40 | Замена гидроизо- ляции с устрой- ством цементного пола. Ремонт сливов |
| Протечки, разрушение за- щитного слоя, обнажение арматуры. Коррозия ме- таллических несущих кон- струкций (консолей, кронштейнов, подвесок). Трещины в плите | Ширина трещин до 2 мм. По- вреждения на площади до 50% | 41 - 60 | Усиление плит и консолей, замена гидроизоляции |
| Прогиб плиты, большие трещины, разрушение ограждений | Прогиб плиты более 1/100. Трещины шири- ной более 2 мм | 61 - 80 | Разборка конс- трукций балко- нов, замена ко- зырьков |

### КРЫШИ

#### Таблица 38

КРЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ослабление креплений: болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слу- ховых окон | - | 0 - 20 | Ремонт креплений и деталей слухо- вых окон |
| Поражение гнилью мауэр- лата и концов стропиль- ных ног, ослабление вру- бок и соединений | Повреждения на площади до 20% | 21 - 40 | Смена мауэрлата и усиление кон- цов стропильных ног, выправка конструкций, крепление врубок |
| Поражение гнилью древе- сины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие до- полнительных временных креплений стропильных ног; увлажнение древеси- ны | То же, до 50% | 41 - 60 | Смена мауэрлата, части стропиль- ных ног и сплош- ной обрешетки под настенным желобом, частич- ная смена рядо- вой обрешетки |
| Прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жуч- ком древесины деталей крыши | - | 61 - 80 | Полная замена деревянной конс- трукции крыши |

#### Таблица 39

КРЫШИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ (ЧЕРДАЧНЫЕ)

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения дере- вянных деталей, кирпич- ных столбиков | - | 0 - 20 | Устранение мел- ких повреждений |
| Трещины в кирпичных столбиках или опорных участках железобетонных панелей, мелкие пробоины в плитах покрытия, гниль в деревянных деталях | Повреждения на площади до 20% | 21 - 40 | Усиление кирпич- ных столбиков или опорных участков железо- бетонных пане- лей, заделка пробоин, замена поврежденных де- ревянных деталей |
| Неглубокие трещины в же- лезобетонных стропильных балках и плитах, протеч- ки крыш | Ширина раскры- тия трещин до 2 мм | 41 - 60 | Усиление железо- бетонных стро- пильных балок и плит. Заделка трещин и выбоин |
| Сквозные трещины в стро- пильных балках, плитах; прогибы плит покрытия; разрушение кирпичных столбиков и опорных участков железобетонных панелей стен; обнажение арматуры | Ширина раскры- тия трещин бо- лее 2 мм. Про- гибы плит бо- лее 1/100 про- лета. Повреж- дения на пло- щади более 20% | 61 - 80 | Полная замена конструкций кры- ши |

#### Таблица 40

КРЫШИ СОВМЕЩЕННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

СЛОИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физи- ческий износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие выбоины на по- верхности плит | Повреждения на площади до 15% | 0 - 20 | Заделка выбоин |
| Трещины в панелях, про- боины, следы протечек. Оседание утеплителя, его высокая влажность | Ширина трещин до 1 мм. Про- течки на пло- щади до 10%. Относительная влажность утеплителя бо- лее 20% | 21 - 40 | Заделка трещин и выбоин. Ремонт кровли |
| Множественные трещины в панелях, протечки и про- мерзания, прогибы пане- лей | Ширина трещин до 2 мм. Про- течки и про- мерзания на площади до 25%. Прогиб панели до 1/80 пролета | 41 - 60 | Вскрытие панелей с заменой утеп- лителя, заделка трещин, усиление отдельных плит. Ремонт кровли |
| Местные разрушения пане- лей, деструкция утепли- теля, протечки и промер- зания | - | 61 - 80 | Замена панелей крыши |

### КРОВЛИ

#### Таблица 41

КРОВЛИ РУЛОННЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примы- кания к вертикальным поверхностям, прогиб настенных желобов | 0 - 20 | Ремонт кровли, же- лобов местами |
| Вздутие поверхности, трещины, раз- рывы (местами) верхнего слоя кров- ли, требующие замены до 10% кров- ли; ржавление и значительные по- вреждения настенных желобов и ог- раждающей решетки; проникание вла- ги в местах примыканий к верти- кальным поверхностям, повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах) | 21 - 40 | Смена верхнего слоя рубероида с разрезкой вздув- шихся мест и до- полнительным по- крытием еще одним слоем; ремонт же- лобов, решеток и водоприемных устройств |
| Разрушение верхнего и местами ниж- них слоев покрытия; вздутия, тре- бующие замены от 10 до 25% кро- вельного покрытия; ржавление и разрушение настенных желобов или водоприемных устройств, свесов и компенсаторов; протечки кровли местами; массовые повреждения ограждающей решетки | 41 - 60 | Ремонт кровли с покрытием двумя слоями рубероида; смена желобов, свесов и компенса- торов, покрытий парапетов и т.п.; ремонт ограждающей решетки |
| Массовые протечки, отслоения по- крытия от основания, отсутствие частей покрытия, ограждающая ре- шетка разрушена | 61 - 80 | Полная замена кровли |

#### Таблица 42

КРОВЛИ МАСТИЧНЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровельном покрытии, водоотводящие устройства и покры- тия из оцинкованной стали погнуты, верхний защитный слой и защитно- отделочное покрытие кровли отсут- ствует на площади до 10% | 0 - 20 | Ремонт кровли мес- тами с восстанов- лением верхнего защитного слоя. Ремонт водоотводя- щих устройств и покрытий из оцин- кованной стали |
| Вздутия мастичного покрытия и по- вреждения (трещины, отслаивания в местах сопряжения с вертикальными конструкциями), требующие замены до 10% кровли; ржавление и значи- тельные повреждения настенных же- лобов и ограждений решетки; по- вреждения деталей водоприемных устройств (в плоских крышах) | 21 - 40 | Замена мастичного покрытия с уст- ройством нового двухслойного по- крытия, усиление примыкания с оклейкой стекло- тканью, ремонт же- лобов, ограждающих решеток и водопри- емных устройств |
| Разрывы мастичного покрытия, взду- тия покрытия, требующие замены от 10 до 20% площади кровли; разруше- ние кровельного покрытия в местах примыкания к вертикальным поверх- ностям; протечки местами; значи- тельное повреждение ограждающей решетки | 41 - 60 | Ремонт гидроизоля- ционного покрытия с усилением дефор- мационных швов, устройство примы- каний к вертикаль- ным поверхностям, замена водоотводя- щих устройств и покрытий из оцин- кованной стали |
| Повреждения и просадки основания кровли, трещины в стыках панелей, массовые протечки, разрушение устройств примыкания и ограждающей решетки | 61 - 80 | Полная замена кровли с ремонтом основания |

#### Таблица 43

КРОВЛИ СТАЛЬНЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление крепления отдельных листов к обрешетке, отдельные про- течки | 0 - 20 | Постановка заплат и заделка свищей в местах поврежде- ний, крепление кляммерами |
| Неплотности фальцев пробоины и на- рушение примыканий к выступающим частям местами; просветы при осмотре со стороны чердака; по- вреждения настенных желобов | 21 - 40 | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% пло- щади кровли; про- мазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт на- стенных желобов и разжелобков |
| Ржавчина на поверхности кровли, свищи, пробоины; искривление и на- рушение креплений ограждающей ре- шетки; большое количество протечек | 41 - 60 | Замена настенных желобов, разжелоб- ков и рядового покрытия от 10 до 25% площади кров- ли; ремонт ограж- дающей решетки |
| Массовые протечки, сильная ржавчи- на на поверхности кровли и со сто- роны чердака, разрушение фальцев, большое количество заплат на кров- ле, разрушение ограждающей решетки | 61 - 80 | Полная замена кровли |

#### Таблица 44

КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Искривление местами металлических желобов; ослабление креплений от- дельных асбестоцементных листов к обрешетке | 0 - 20 | Ремонт желобов с заменой поврежден- ных деталей, за- крепление отдель- ных листов |
| Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины конь- ковых плит; отрыв листов до 10% площади кровли | 21 - 40 | Замена рядового покрытия и конько- вых плит местами |
| Отсутствие отдельных листов, отко- лы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке | 41 - 60 | Замена рядового покрытия с исполь- зованием до 25% старого материала |
| Массовое разрушение кровли, отсут- ствие части настенных желобов и обделки свесов, большое количество заплат из рулонных материалов | 61 - 80 | Полная замена кровли |

#### Таблица 45

КРОВЛИ ЧЕРЕПИЧНЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Единичные щели и неплотное примы- кание черепиц, частичное нарушение промазки между черепицами | 0 - 20 | Восстановление промазки между от- дельными черепица- ми и на коньках, перекладка отдель- ными местами до 10% |
| Повреждения отдельных черепиц (не более 1 черепицы на 1 кв. м); про- боины и ржавчина в подвесных жело- бах. Массовые разрушения промазки швов | 21 - 40 | Перекладка со сме- ной отдельных че- репиц, ремонт под- весных желобов |
| Повреждение и раскол отдельных че- репиц (2 - 3 черепицы на 1 кв. м), протечки, просветы, проникание во- ды и снега через щели | 41 - 60 | Перекладка черепиц на кровле с добав- лением 25% новых черепиц; замена подвесных желобов и металлических элементов кровли |
| Массовые протечки кровли, отстава- ние и повреждение большинства че- репиц, большое количество заплат, отсутствие части обделок и подвес- ных желобов | 61 - 80 | Полная замена кровли |

#### Таблица 46

КРОВЛИ ДРАНОЧНЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Загрязненность кровли, повреждение отдельных дранок до 5% площади кровли | 0 - 20 | Очистка кровли с заменой поврежден- ных дранок |
| Выпадение отдельных дранок до 10% площади кровли, ржавчина на метал- лических обрамлениях | 21 - 40 | Замена дранки и металлических об- рамлений отдельны- ми местами |
| Гниль или выпадение дранок на пло- щади до 40% кровли, лишайники на поверхности кровли | 41 - 60 | Замена дранки и металлических об- рамлений с добав- лением новых мате- риалов |
| Массовое поражение гнилью и выпа- дение дранок | 61 - 80 | Полная замена кровли |

#### Таблица 47

КРОВЛИ ТЕСОВЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения досок, загряз- ненность кровли | 0 - 20 | Очистка кровли. Перестилка верхне- го ряда кровли с добавлением нового теса до 5% площади покрытия |
| Трещины в досках верхнего и нижне- го ряда, наличие ржавчины в метал- лических желобах, протечки в от- дельных местах | 21 - 40 | Перестилка верхне- го ряда кровли с добавлением нового теса до 20% площа- ди покрытия с прострожкой доро- жек; ремонт желоба |
| Поражение гнилью досок верхнего слоя, трещины в досках, массовые протечки кровли | 41 - 60 | Перестилка теса верхнего ряда с добавлением нового теса до 50% площа- ди покрытия с очисткой и ремон- том нижнего слоя |
| Массовые поражения гнилью и жучком досок, отпадение досок верхнего и нижнего слоев, разрушение подвес- ных желобов | 61 - 80 | Полная замена кровли и подвесно- го желоба |

### ПОЛЫ

#### Таблица 48

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, БЕТОННЫЕ, МОЗАИЧНЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Отдельные мелкие выбоины и волос- ные трещины, незначительные по- вреждения плинтусов | 0 - 20 | Затирка трещин и выбоин местами, ремонт плинтусов с заменой на новые до 20% |
| Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв. м на площади до 25% | 21 - 40 | Заделка выбоин |
| Массовые глубокие выбоины и отста- вание покрытия от основания места- ми до 5 кв. м на площади до 50% | 41 - 60 | Замена покрытия в ходовых местах, заделка выбоин, ремонт основания местами |
| Массовые разрушения покрытия и ос- нования | 61 - 80 | Полная замена по- крытия и основания |

Примечание. Износ ксилолитовых, асфальтовых и других полов из вяжущих материалов с мелкими заполнителями определяется по аналогии с данной таблицей.

#### Таблица 49

ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие сколы и трещины отдельных плиток на площади до 20% | 0 - 20 | Замена отдельных плиток |
| Отсутствие отдельных плиток, мес- тами вздутия и отставание на пло- щади от 20 до 50% | 21 - 40 | Частичная замена покрытия с добав- лением плиток мес- тами |
| Отсутствие плиток местами: выбоины в основании на площади св. 50%, в санузлах возможны протечки через междуэтажное перекрытие | 41 - 60 | Замена плиток на площади пола более 50%, ремонт осно- вания |
| Полное разрушение покрытия и осно- вания, массовые протечки в сануз- лах через междуэтажное перекрытие | 61 - 80 | - |

#### Таблица 50

ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения и незначитель- ная усушка отдельных паркетных клепок, щели между клепками до 3 мм, коробление отдельных клепок | 0 - 20 | Циклевка отдельных участков, укрепле- ние плинтуса |
| Отставание отдельных клепок от ос- нования; сколы, истертость, трещи- ны и сильное коробление местами; отсутствие клепок группами по 5 - 10 шт. в отдельных местах; неболь- шие повреждения основания | 21 - 40 | Замена клепок и заделка щелей мес- тами, циклевка по- ла. Перестилка паркета отдельными местами до 10% площади пола |
| Отставание клепок от основания на значительной площади (заметные вздутия, скрип и глухой шум при ходьбе); отсутствие клепок местами до 0,5 кв. м; сильная истертость; массовое коробление, отдельные просадки и повреждения основания | 41 - 60 | Перестилка паркета с использованием старых материалов до 50% площади по- ла и ремонт осно- вания |
| Полное нарушение сплошности пар- кетного покрытия, массовое отсут- ствие клепок, значительные просад- ки и повреждения основания | 61 - 80 | Полная замена пар- кета и основания |

#### Таблица 51

ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок | 0 - 20 | Сплачивание полов, острожка провесов |
| Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждения отдельных досок | 21 - 40 | Замена отдельных досок до 5% |
| Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок | 41 - 60 | Перестилка полов с добавлением нового материала до 25% площади пола, за- мена лаг местами |
| Поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола | 61 - 80 | Замена чистых до- щатых полов и лаг |

#### Таблица 52

ПОЛЫ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ (ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ) ПЛИТ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Единичные мелкие сколы краев плит, зазоры между плитами местами шири- ной св. 1 мм, провисание плит | 0 - 20 | Сплачивание и острожка плит |
| Стирание и сколы отдельных плит в ходовых местах и стыках, поврежде- ния отдельных плит | 21 - 40 | Замена отдельных плит пола до 10% площади |
| Прогибы и просадки покрытия, силь- ная изношенность плит, местами гниль | 41 - 60 | Перестилка полов и замена лаг с до- бавлением до 25% новых материалов |
| Поражение гнилью и жучком, разру- шение лаг | 61 - 80 | Полная замена по- лов |

#### Таблица 53

ПОЛЫ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Отставание материала в стыках и вздутие местами, мелкие поврежде- ния плинтусов | 0 - 20 | Подклейка материа- ла, ремонт плинту- са с добавлением нового материала до 20% |
| Истертость материала у дверей и в ходовых местах | 21 - 40 | Постановка заплат в истертых местах и замена истертых полотен |
| Материал пола истерт, пробит, по- рван по всей площади помещения, просадки основания местами до 10% площади пола | 41 - 60 | Полная замена по- крытия пола с ис- пользованием части старого материала |
| Основание пола просело и разрушено на площади более 10% | 61 - 80 | Ремонт основания или полная его за- мена, устройство чистого покрытия пола |

#### Таблица 54

ПОЛЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Отставание плиток по краям или полностью на площади до 10% площа- ди пола, мелкие повреждения плин- туса | 0 - 20 | Подклейка плиток, ремонт плинтуса с добавлением нового материала до 20% |
| Истертость и повреждение отдельных плиток на площади от 10 до 25% площади пола | 21 - 40 | Смена истертых и поврежденных пли- ток |
| Плитки истерты и пробиты на площа- ди от 25 до 40% площади пола, ос- нование пола просело местами | 41 - 60 | Ремонт основания, устройство покры- тия с заменой по- врежденных плиток |
| Массовые просадки и разрушения ос- нования полов | 61 - 80 | Полная замена ос- нования и покрытия |

### ОКНА, ДВЕРИ

#### Таблица 55

ОКОННЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют шта- пики, трещины стекол, мелкие по- вреждения отливов | 0 - 20 | Конопатка сопряже- ний коробок со стенами. Восста- новление отсут- ствующих штапиков, замазки, стекол, отливов с добавле- нием нового мате- риала до 15% |
| Оконные переплеты рассохлись, по- коробились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена или от- сутствует; отсутствие остекления, отливов | 21 - 40 | Ремонт переплетов; укрепление соеди- нений накладками, восстановление остекления с до- бавлением нового материала до 30% |
| Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны | 41 - 60 | Ремонт переплетов, коробки и подокон- ной доски с добав- лением нового ма- териала |
| Оконные переплеты, коробка и под- оконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не откры- ваются или выпадают; все сопряже- ния нарушены | 61 - 80 | Полная замена оконных блоков |

#### Таблица 56

ОКОННЫЕ БЛОКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения коробок со стенами | 0 - 20 | Восстановление уплотнительных прокладок, остек- ление с добавлени- ем нового материа- ла до 15% |
| Нарушение герметизации оконных ко- робок, приборы частично утеряны или неисправны, повреждение окон- ных отливов, оконные переплеты де- формированы | 21 - 40 | Ремонт переплетов, укрепление соеди- нений, смена до 50% приборов |
| Коррозия элементов коробки и пе- реплетов, деформации коробки и пе- реплетов | 41 - 60 | Ремонт переплетов и коробки со сме- ной непригодных частей до 50% |
| Массовая коррозия оконных коробок и переплетов, полное разрушение переплетов и коробок | 61 - 80 | Полная замена оконных блоков |

#### Таблица 57

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и перегородками, стер- тость дверных полотен или щели в притворах | 0 - 20 | Уплотнение сопря- жений, постановка дополнительных на- кладок с острожкой |
| Дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру ко- робки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены | 21 - 40 | Ремонт дверных по- лотен и коробок с заменой до 50% приборов |
| Коробки местами повреждены или по- ражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреж- дена | 41 - 60 | Ремонт дверных ко- робок и полотен, замена разрушенных частей |
| Полное расшатывание дверных поло- тен и коробок (колод), массовые поражения гнилью и жучком | 61 - 80 | Полная замена за- полнений проемов |

#### Таблица 58

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, повреждены декоративные детали дверей | 0 - 20 | Восстановление уплотнительных прокладок, замена декоративных дета- лей с добавлением нового материала до 50% |
| Приборы частично утрачены или не- исправны; повреждение наличников; повреждения и перекосы обвязок, импостов, коробок | 21 - 40 | Ремонт дверных по- лотен и коробок со сменой до 50% при- боров |
| Коррозия деталей дверных полотен и коробки местами; повреждение за- полнений дверей | 41 - 60 | Ремонт дверных ко- робок с заменой поврежденных дета- лей, ремонт или замена дверных по- лотен |
| Массовая коррозия дверных коробок и полотен, местное разрушение дверных полотен и коробок | 61 - 80 | Полная замена за- полнений проемов |

### ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

#### Таблица 59

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения по- толков и стен | 0 - 20 | - |
| Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 21 - 40 | Промывка поверх- ности и окраска за один раз |
| Окрасочный слой растрескался, по- темнел и загрязнился; местами от- слоения и вздутия | 41 - 60 | Промывка поверх- ности, шпаклевка отдельных мест до 10%, окраска за два раза |
| Следы протечек, ржавые пятна, от- слоение, вздутие и отпадение окра- сочного слоя со шпаклевкой; на по- верхности глубокие трещины, цара- пины, выбоины | 61 - 80 | Полная перекраска с подготовкой по- верхности |

#### Таблица 60

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины | 0 - 20 | - |
| Потемнение и загрязнение окрасоч- ного слоя, матовые пятна и потеки | 21 - 40 | Промывка и окраска за один раз |
| Сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпак- левкой до 10% поверхности | 41 - 60 | Окраска местами за два раза и полно- стью за один раз, с подготовкой по- верхности местами до 20% |
| Массовые пятна, отслоение, вздутия и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой | 61 - 80 | Полная перекраска с подготовкой по- верхности |

#### Таблица 61

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Отставание и повреждение кромок местами | 0 - 20 | Подклейка отдель- ных кромок |
| Трещины, загрязнение и обрывы в углах, местах установки электри- ческих приборов и у дверных прое- мов; обесцвечивание рисунка места- ми | 21 - 40 | Оклейка отдельных мест |
| Выгорание, загрязнение на площади до 50%, отставание от основания | 41 - 60 | Оклейка стен обо- ями без подготовки основания |
| Выгорание, отставание обоев и бу- мажной основы, трещины и разрывы на всей площади | 61 - 80 | Оклейка стен обо- ями с подготовкой основания |

#### Таблица 62

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и сколы в плитках | 0 - 20 | Затирка отдельных сколов |
| Частичное выпадение или неплотное прилегание плиток на площади до 50% облицовки | 21 - 40 | Замена отдельными местами глазуро- ванных плиток бо- лее 10 шт. в одном месте |
| Отсутствие плиток на площади до 50%, неплотное прилегание плиток на площади более 50% облицовки | 41 - 60 | Замена облицовки с использованием старых плиток до 25% |
| Массовое отсутствие плиток, сохра- нившиеся плитки легко снимаются, раствор основания разрушен | 61 - 80 | Полная замена об- лицовки без ис- пользования старых плиток, восстанов- ление основания |

#### Таблица 63

ШТУКАТУРКА

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Волосные трещины и сколы местами | 0 - 10 | Затирка местами со шпаклевкой |
| Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя места- ми | 11 - 20 | Затирка штукатурки местами |
| Отставание или отбитые места пло- щадью менее 1 кв. м до 5% площади поверхности | 21 - 30 | Ремонт штукатурки местами до 1 кв. м на площади до 5% |
| Выпучивание или отпадение штука- турки и листов местами, менее 10 кв. м на площади до 25% | 31 - 40 | Ремонт штукатурки с подготовкой по- верхности |
| Выпучивание и отпадение штукатурки и листов местами, более 10 кв. м на площади до 50% | 41 - 50 | Ремонт штукатурки с подготовкой по- верхности |
| Отпадение штукатурки и листов большими массивами на площади бо- лее 50%, при простукивании легко отстает или разбирается руками | 51 - 60 | Полная замена шту- катурки без подго- товки поверхности |
| Массовые отслоения штукатурного слоя и листов, повреждение основа- ния | 61 - 70 | Полная замена шту- катурки с подго- товкой поверхности (подбивка драни, сетки и т.п.) |

Примечание. Распространяется на поверхности, отделанные листами сухой штукатурки.

#### Таблица 64

ЧИСТАЯ ОБШИВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и сколы досок | 0 - 20 | Крепление отдель- ных досок |
| Отставание обшивки от стен в углах и в нижней части; сквозные трещины в досках | 21 - 40 | Переборка обшивки местами до 50% площади без добав- ления материалов |
| Гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствие отдельных до- сок | 41 - 60 | Смена обшивки с добавлением до 50% новых материалов |
| Массовое отставание и отсутствие досок, гниль на поверхности и на брусках основания | 61 - 80 | Полная замена об- шивки |

## 3. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### Таблица 65

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теп- лоизоляции магистралей и стояков | 0 - 20 | Набивка сальников, замена прокладок, устройство тепло- изоляции трубопро- водов (местами) |
| Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение рабо- ты отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей отдельными местами | 21 - 41 | Частичная замена запорной арматуры и отдельных поло- тенцесушителей, замена отдельными местами трубопро- водов магистралей, восстановление теплоизоляции |
| Неисправность смесителей и запор- ной арматуры; следы ремонта тру- бопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участ- ков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41 - 60 | Замена запорной арматуры, смесите- лей, полотенцесу- шителей; частичная замена трубопрово- дов магистралей и стояков |
| Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, смесите- лей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы | 61 - 80 | Полная замена сис- темы |

### Таблица 66

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление прокладок и набивки за- порной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистра- лей в отдельных местах | 0 - 20 | Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами) |
| Капельные течи в местах врезки за- порной арматуры, приборов и в сек- циях отопительных приборов; от- дельные хомуты на стояках и ма- гистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов | 21 - 40 | Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопи- тельных приборов, замена стояков и отдельных участков магистралей; вос- становление тепло- изоляции; ремонт и наладка калорифе- ров |
| Капельные течи в отопительных при- борах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта от- дельными местами и выборочной за- меной; коррозия трубопроводов ма- гистралей; неудовлетворительная работа калориферов | 41 - 60 | Замена магистра- лей, частичная за- мена стояков и отопительных при- боров, восстанов- ление теплоизоля- ции, замена кало- риферов |
| Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, завар- ка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание, значитель- ное нарушение теплоизоляции трубо- проводов | 61 - 80 | Полная замена сис- темы |

### Таблица 67

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арма- туры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах | 0 - 20 | Набивка сальников, смена прокладок в запорной арматуре, ремонт и регули- ровка смывных бач- ков |
| Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; от- дельные повреждения трубопроводов (свищи, течи), поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; утечки воды в 20% приборов и смыв- ных бачков | 21 - 40 | Частичная замена кранов и запорной арматуры, ремонт отдельных участков трубопроводов, восстановление окраски трубопро- водов |
| Расстройство арматуры и смывных бачков (до 40%); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значи- тельная коррозия трубопроводов; повреждение до 10% смывных бачков (трещины, потеря крышек, рукояток) | 41 - 60 | Замена запорной арматуры, частич- ная замена смывных бачков, замена от- дельных участков трубопроводов, окраска трубопро- водов |
| Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, боль- шое количество хомутов, следы за- мены отдельными местами трубопро- водов, большая коррозия элементов системы, повреждение до 30% смыв- ных бачков | 61 - 80 | Полная замена сис- темы |

### Таблица 68

СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление мест присоединения при- боров; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальни- ков, ванн на площади до 10% их по- верхности; трещины в трубопроводах из полимерных материалов | 0 - 20 | Уплотнение соеди- нений, ремонт труб местами |
| Наличие течи в местах присоедине- ния приборов до 10% всего количе- ства; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальни- ков, ванн до 20% их поверхности; повреждение керамических умываль- ников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 10% их количества; по- вреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное по- вреждение трубопроводов из поли- мерных материалов | 21 - 40 | Заделка мест при- соединения прибо- ров и ремонт чу- гунных трубопрово- дов в отдельных местах, частичная замена перхлорви- ниловых (ПХВ) тру- бопроводов; замена отдельных приборов |
| Массовые течи в местах присоедине- ния приборов; повреждение эмалиро- ванного покрытия моек, раковин, ванн, умывальников до 30% их по- верхности; повреждение керамиче- ских умывальников и унитазов до 20% их количества; повреждение чу- гунных трубопроводов, массовые повреждения трубопроводов из поли- мерных материалов | 41 - 60 | Частичная замена трубопроводов и приборов, замена ПХВ-трубопроводов |
| Неисправность системы; повсемест- ные повреждения приборов; следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков) | 61 - 80 | Полная замена сис- темы |

### Таблица 69

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Неисправность, ослабление закре- плений и отсутствие отдельных при- боров (розеток, штепселей, патро- нов и т.д.); следы коррозии на по- верхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек | 0 - 20 | Установка недоста- ющих приборов, крепление прибо- ров, ремонт шкафов |
| Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдель- ных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые про- водки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21 - 40 | Замена отдельных участков сетей и приборов; ремонт ВРУ |
| Полная потеря эластичности изоля- ции проводов, значительные повреж- дения магистральных и внутриквар- тирных сетей и приборов, следы ре- монта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными места- ми, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41 - 60 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, за- мена открытой про- водки |
| Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щит- ков, ВРУ) | 61 - 80 | Полная замена сис- темы |

### Таблица 70

ПЕЧИ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в штукатурке печи, вертикальных разделках или в швах изразцов | 0 - 20 | Затирка трещин |
| Глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике, приборы расшатаны, дымление печи из-за завалов в ка- налах | 21 - 40 | Перекладка свода и футеровки топлив- ника, укрепление выпавших и замена отдельных разру- шенных кирпичей, устранение завалов в каналах |
| Сильный общий перегрев, дымление через вьюшенную дверку (задвижку), выпучивание стенок местами; прибо- ры повреждены и местами выпадают | 41 - 60 | Частичная перек- ладка печи с до- бавлением кирпича |
| Сильные выпучивания и отклонения стенок от вертикали, наружная кладка имеет глубокие трещины, сдвиги и выпадение отдельных кир- пичей, вертикальные и горизонталь- ные разделки местами разрушились, топливник разрушен, приборы места- ми отсутствуют | 61 - 80 | Полная перекладка печи с добавлением кирпича, ремонт основания |

### Таблица 71

МУСОРОПРОВОДЫ

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения в стволе, за- стревание загрузочных клапанов | 0 - 20 | Устранение мелких повреждений |
| Неисправность загрузочных клапа- нов, неплотность в раструбных со- единениях, отдельные пробоины в стволе мусоропровода, коррозия ме- таллических частей | 21 - 40 | Ремонт загрузочных клапанов, зачекан- ка раструбов, по- становка бандажей в местах пробоин в стволе |
| Отсутствие или поломка металличе- ских деталей загрузочных люков, большие пробоины и расшатывание соединений участков ствола, полом- ка бункера с шиберами, неисправ- ности в стенках вентиляционной ка- меры мусоропровода | 41 - 60 | Ремонт ствола с вставкой отдельных участков и сменой загрузочных уст- ройств, перекладка вентиляционной ка- меры мусоропровода |
| Полное расшатывание ствола мусо- ропровода, отсутствие или поломка загрузочных устройств, разрушение вентиляционной камеры и неисправ- ности в камере мусоросборника | 61 - 80 | Полная замена ствола и вентиля- ционной камеры, ремонт камеры му- соросборника |

# Приложение 1

Справочное

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА

КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ, СИСТЕМ И ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ

## Пример 1. Оценка физического износа отдельных участков,

конструктивного элемента

I. При обследовании деревянных сборно-щитовых стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. Повреждения на площади около 30%; 2-й участок - заметное искривление цоколя, гнили и других повреждений нет; 3-й участок - щели между щитами, повреждение древесины гнилью на площади до 30%.

При оценке физического износа в соответствии с п. 1.2 настоящих Правил и табл. 6 принимаем: 1-й участок - 40% (наличие всех признаков, приведенных в табл. 6 для интервала 31 - 40%); 2-й участок - 31% (наличие одного из приведенных в табл. 6 признаков для того же интервала), округляем до 30%; 3-й участок - 35% (наличие двух признаков, приведенных в табл. 6 для того же интервала).

II. При обследовании полов из керамической плитки выявлены отсутствие отдельных плиток и местами их отставание на площади 43% от всей осмотренной площади пола. По табл. 49 определяем, что значение физического износа пола находится в интервале 21 - 40%, с распространением повреждений на площади от 20 до 50%. Для оценки физического износа осмотренного участка производим интерполяцию значений. Размер интервала значений физического износа 21 - 40% составляет 20%. Размер интервала 20 - 50% площади повреждения, характерной для данного интервала значений физического износа, составляет 31%. Изменение физического износа с увеличением площади повреждения на 1% составит 20 / 30%. Физический износ участка, имеющего повреждения на площади 43%, определяем путем интерполяции: 21 + 20 / 30 x 23 = 35,8%. Округляя значение, получим физический износ участка пола 35%.

## Пример 2. Оценка физического износа

конструктивного элемента с учетом удельного веса

участков, имеющих различное техническое состояние

Требуется определить физический износ ленточных бутовых фундаментов каменного четырехсекционного здания.

При осмотре установлено: 1. Фундаменты под тремя секциями имеют признаки, соответствующие 30% износа. 2. Фундаменты под четвертой торцевой секцией имеют признаки, соответствующие 50% износа.

Заполняем рабочую табл. 1

### Таблица 1

┌─────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬────────────┐

│Наименование │Удельный  │Физический│Определение    │Доля физиче-│

│  участков   │вес участ-│износ уча-│средневзвешен- │ского износа│

│             │ка к обще-│стков эле-│ного значения  │участка в   │

│             │му объему │ментов, %,│физического из-│общем физи- │

│             │элемента, │Фi        │носа участка, %│ческом изно-│

│             │%, (Pi /  │          │               │се элемента,│

│             │Pк) x 100 │          │               │%           │

├─────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤

│Фундаменты   │          │          │               │            │

│1. Под секци-│    70    │    30    │(70 / 100) x 30│     21     │

│ями N 1, 2, 3│          │          │               │            │

│2. Под секци-│    30    │    50    │(30 / 100) x 50│     15     │

│ей N 4       │          │          │               │            │

│             │          │          │               │            │

│Итого        │   100    │          │               │   Фк = 36  │

└─────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘

Округляя величину износа до 5%, получаем физический износ фундамента, равный 35%.

## Пример 3. Оценка физического износа полов

из различных материалов

Требуется определить физический износ полов в здании, имеющем три типа полов: паркетные - в жилых комнатах и коридорах; дощатые - в кухнях и метлахские плитки - в санузлах. Износ всех типов полов неодинаков в различных группах квартир. Удельный вес участков с полами каждого типа определяем по проекту или по замерам на объекте.

Заполняем рабочую табл. 2.

### Таблица 2

┌─────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬────────────┐

│Наименование │Удельный  │Физический│Определение    │Доля физиче-│

│  участков   │вес участ-│износ уча-│средневзвешен- │ского износа│

│             │ка к обще-│стков эле-│ного значения  │участка в   │

│             │му объему │ментов, %,│физического из-│общем физи- │

│             │элемента, │Фi        │носа участка, %│ческом изно-│

│             │%, Pi / Pк│          │               │се элемента,│

│             │          │          │               │%           │

├─────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤

│Паркетные по-│          │          │               │            │

│лы           │          │          │               │            │

│в спальнях   │    25    │    30    │(25 / 100) x 30│    7,5     │

│в общих ком- │          │          │               │            │

│натах        │          │          │               │            │

│  1-й участок│    12    │    50    │(12 / 100) x 50│    6       │

│  2-й участок│    28    │    40    │(28 / 100) x 40│   11,2     │

│в коридорах  │    10    │    60    │(10 / 100) x 60│    6       │

│             │          │          │               │            │

│Итого        │    75    │          │               │   30,7     │

│             │          │          │               │            │

│Дощатые полы │          │          │               │            │

│  1-й участок│    10    │    50    │(10 / 100) x 50│    5       │

│  2-й участок│     5    │    40    │(5 / 100) x 40 │    2       │

│             │          │          │               │            │

│Итого        │    15    │          │               │    7       │

│             │          │          │               │            │

│Полы из мет- │          │          │               │            │

│лахской плит-│          │          │               │            │

│ки           │          │          │               │            │

│  1-й участок│     6    │    30    │(6 / 100) x 30 │    1,8     │

│  2-й участок│     4    │    50    │(4 / 100) x 50 │    2       │

│             │          │          │               │            │

│Итого        │    10    │          │               │    3,8     │

└─────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘

Всего полы - 100. Фк = 41,5.

Округляя, получим износ полов 40%.

## Пример 4. Определение физического износа

слоистой конструкции

Требуется определить физический износ трехслойных панельных стен толщиной 35 см с утеплителем из цементного фибролита в доме со сроком эксплуатации 18 лет. В соответствии с указанием п. 1.6 определяем физический износ панели по техническому состоянию и по сроку службы.

1. Оценка по техническому состоянию производится по табл. 14.

Получены результаты: 40% панелей имеет износ 35% и 70% имеет износ 20%.

Физический износ всех панелей определяется по формуле п. 1.3: Фк = 35 x 30 / 100 + 20 x 70 / 100 = 24,5% ~= 25%.

2. Оценка по сроку службы.

Панель состоит из двух слоев железобетона и одного слоя цементного фибролита. Срок службы железобетонных слоев принимаем 100 лет, тогда при сроке эксплуатации 18 лет (см. рис. 1) получим физический износ железобетонных слоев 23%.

Срок службы цементного фибролита в трехслойной панели принимаем 40 лет. Физический износ составит 35% (см. рис. 2).

По таблице рекомендуемого Прил. 3 определяем коэффициент удельных весов слоев по восстановительной стоимости: Кб = 0,38 (оба слоя); Кц.ф. = 0,62.

По формуле п. 1.6 определяем физический износ: Фс = 23 x 0,38 + 35 x 0,62 = 30,44% ~= 30%.

В соответствии с п. 1.5 принимаем физический износ по большему значению - 30%.

## Пример 5. Определение физического износа системы

центрального отопления

### Исходные данные

Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации - 18 лет.

Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конверторов.

При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года назад заменены калориферы и 90% запорной арматуры.

По табл. 66 такому состоянию системы соответствует износ 45%.

С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов системы уточняем физический износ по сроку их эксплуатации (см. рис. 4 и рекомендуемое Прил. 4).

Заполняем табл. 3:

### Таблица 3

┌────────────────────┬─────────────┬────┬───────────┬────────────┐

│  Элементы системы  │Удельный вес │Срок│Физический │ Расчетный  │

│                    │в восстанови-│экс-│   износ   │ физический │

│                    │тельной стои-│плу-│ элементов │износ, Фс, %│

│                    │мости системы│ата-│по графику,│            │

│                    │центрального │ции,│     %     │            │

│                    │отопления, % │лет │           │            │

├────────────────────┼─────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Магистрали          │     25      │ 18 │     60    │    15      │

│Стояки              │     27      │ 18 │     40    │    10,8    │

│Отопительные приборы│     40      │ 18 │     40    │    16      │

│Запорная арматура   │      7      │  3 │     30    │     2,1    │

│Калориферы          │      1      │  3 │     25    │     0,4    │

└────────────────────┴─────────────┴────┴───────────┴────────────┘

Итого: физический износ системы центрального отопления - 44,3%.

Принимается физический износ системы 45%.

## Пример 6. Определение физического износа здания в целом

При обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого здания проведена оценка физического износа всех конструктивных элементов и получены данные по оценке физического износа газового оборудования, которая проводилась специализированной организацией.

Удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования приняты в соответствии со сб. N 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и здания и сооружения коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов", М., 1970.

По табл. рекомендуемого Прил. 2 определяем удельные веса по восстановительной стоимости укрупненных конструктивных элементов, приведенных в сб. N 28.

Результаты оценки физического износа элементов и систем, а также определения их удельного веса по восстановительной стоимости сведены в табл. 4.

### Таблица 4

┌────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────────────┐

│  Наименование  │Удельные │Удельные │Расчет-│  Физический износ │

│элементов здания│веса ук- │веса каж-│ный    │элементов здания, %│

│                │рупненных│дого эле-│удель- ├──────┬────────────┤

│                │конструк-│мента по │ный вес│по ре-│средневзве- │

│                │тивных   │таблице  │элемен-│зуль- │шенное зна- │

│                │элементов│Прил. 2  │та, li │татам │чение физи- │

│                │по сб. N │настояще-│x 100, │оценки│ческого из- │

│                │28, %    │го сбор- │%      │Фк    │носа        │

│                │         │ника, %  │       │      │            │

├────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤

│1. Фундаменты   │    4    │    -    │  4    │  10  │    0,4     │

│2. Стены        │   43    │    86   │ 37    │  15  │    5,55    │

│3. Перегородки  │         │    14   │  6    │  20  │    1,2     │

│4. Перекрытия   │   11    │    -    │ 11    │  10  │    1,1     │

│5. Крыша        │    7    │    75   │  5,25 │  35  │    1,8     │

│6. Кровля       │         │    25   │  1,75 │  40  │    0,7     │

│7. Полы         │   11    │    -    │ 11    │  30  │    3,3     │

│8. Окна         │    6    │    48   │  2,88 │  15  │    0,43    │

│9. Двери        │         │    52   │  3,12 │  20  │    0,62    │

│10. Отделочные  │    5    │    -    │  5    │  50  │    2,5     │

│покрытия        │         │         │       │      │            │

│11. Внутренние  │   10    │         │       │      │            │

│сантехнические и│         │         │       │      │            │

│электротехниче- │         │         │       │      │            │

│ские устройства │         │         │       │      │            │

│В том числе:    │         │         │       │      │            │

│отопление       │    1,7  │         │  1,7  │  40  │    0,68    │

│холодное водо-  │    0,4  │         │  0,4  │  25  │    0,1     │

│снабжение       │         │         │       │      │            │

│горячее         │    0,5  │    -    │  0,5  │  40  │    0,2     │

│водоснабжение   │         │         │       │      │            │

│канализация     │    3,6  │    -    │  3,6  │  30  │    1,08    │

│газоснабжение   │    1,1  │    -    │  1,1  │  15  │    0,17    │

│электроснабжение│    2,7  │    -    │  2,7  │  15  │    0,4     │

│12. Прочие      │    3    │         │       │      │            │

│лестницы        │    -    │    31   │  0,93 │  20  │    1,86    │

│балконы         │    -    │    24   │  0,72 │  20  │    0,14    │

│остальное       │    -    │    45   │  1,35 │   -  │     -      │

│                │         │         │       │      │            │

│                │  100    │         │  100  │      │ Фз = 22,27 │

└────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────────────┘

Полученный результат округляем до 1%, физический износ здания - 22%.

# Приложение 2

Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА

УКРУПНЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐

│  Наименование │ Наименование │     Удельные веса элементов     │

│  укрупненных  │конструктивных│   по группам капитальности, %   │

│   элементов   │  элементов   ├──────┬──────┬───────┬─────┬─────┤

│               │              │  I   │  II  │  III  │ IV  │  V  │

├───────────────┼──────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┤

│1. Стены и пе- │Стены         │  73  │  86  │   80  │  76 │  61 │

│регородки      │Перегородки   │  27  │  14  │   20  │  24 │  39 │

│(100%)         │              │      │      │       │     │     │

│               │              │      │      │       │     │     │

│2. Кровля      │Конструкции   │  75  │  40  │   40  │  40 │  47 │

│(100%)         │крыши         │      │      │       │     │     │

│               │Кровельное по-│  25  │  60  │   60  │  60 │  53 │

│               │крытие        │      │      │       │     │     │

│               │              │      │      │       │     │     │

│3. Проемы      │Окна          │  48  │  56  │   56  │  67 │  67 │

│(100%)         │Двери         │  52  │  44  │   44  │  33 │  33 │

├───────────────┼──────────────┼──────┴──────┼───────┴─────┴─────┤

│               │Здания высотой│   Варианты  │                   │

│               ├──────┬───────┼──────┬──────┤                   │

│               │ до 5 │более 5│с бал-│без   │                   │

│               │этажей│этажей │конами│бал-  │                   │

│               │      │       │      │конов │                   │

├───────┬───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┬────┬─────┤

│4. Про-│Балконы│  33  │  31   │  15  │   -  │   -    │ -  │  -  │

│чие    │<*>    │      │       │      │      │        │    │     │

│(100%) │Лестни-│  25  │  24   │  51  │  51  │   40   │ 25 │  -  │

│       │цы     │      │       │      │      │        │    │     │

│       │Осталь-│  42  │  45   │  34  │  49  │   60   │ 75 │ 100 │

│       │ные    │      │       │      │      │        │    │     │

└───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────┴─────┘

--------------------------------

<*> При отсутствии балконов удельный вес лестниц и прочих работ увеличивать на половину удельного веса балконов.

# Приложение 3

Рекомендуемое

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА

СЛОЕВ В МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ СТЕН И СОВМЕЩЕННЫХ КРЫШ

(ПО СТОИМОСТИ) ДЛЯ II ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───────────────────┬──────────────────┬────────┬────────────────┐

│   Наименование    │     Материал     │Толщина,│Удельный вес по │

│    конструкции    │    утеплителя    │   см   │  стоимости, %  │

│                   │                  │        ├────────┬───────┤

│                   │                  │        │тяжелого│утеп-  │

│                   │                  │        │ бетона │лителя │

├───────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Трехслойная стено- │Жесткие минерало- │   30   │  0,4   │ 0,6   │

│вая панель         │ватные плиты      │        │        │       │

│                   │                  │        │        │       │

│То же              │Цементный фибролит│   35   │  0,38  │ 0,62  │

│                   │                  │        │        │       │

│-"-                │То же             │   40   │  0,3   │ 0,7   │

│                   │                  │        │        │       │

│-"-                │Ячеистый бетон    │   35   │  0,45  │ 0,55  │

│                   │                  │        │        │       │

│-"-                │То же             │   40   │  0,34  │ 0,66  │

│                   │                  │        │        │       │

│Двухслойная        │Легкий бетон      │   30   │  0,5   │ 0,5   │

│стеновая панель    │                  │        │        │       │

│                   │                  │        │        │       │

│То же              │То же             │   35   │  0,55  │ 0,45  │

│                   │                  │        │        │       │

│Трехслойная панель │Минеральная вата  │   -    │  0,35  │ 0,65  │

│совмещенной крыши  │                  │        │        │       │

│                   │                  │        │        │       │

│Двухслойная панель │Легкий бетон      │   -    │  0,5   │ 0,5   │

│совмещенной крыши  │                  │        │        │       │

└───────────────────┴──────────────────┴────────┴────────┴───────┘

Примечание. Для других территориальных районов соотношение принимается по заводской калькуляции на стеновые и кровельные панели.

# Приложение 4

Рекомендуемое

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА

ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ)

┌────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┐

│  Система   │     Элементы    │ Удельный вес элемента в системе │

│инженерного │                 │       для зданий этажности      │

│оборудования│                 ├────────┬────────┬──────┬────────┤

│            │                 │  1 - 3 │  4 - 6 │9 - 12│более 12│

├────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤

│Внутреннее  │Магистрали       │   40   │   30   │  25  │   20   │

│горячее во- │Стояки           │   30   │   40   │  45  │   55   │

│доснабжение │Полотенцесушители│   10   │   13   │  15  │   15   │

│            │Смесители        │   10   │   10   │  10  │    7   │

│            │Запорная арматура│   10   │    7   │   5  │    3   │

│            │                 │        │        │      │        │

│Центральное │Магистрали       │   35   │   25   │  20  │   15   │

│отопление   │Стояки           │   26   │   27   │  29  │   31   │

│            │Отопительные при-│   30   │   40   │  45  │   50   │

│            │боры             │        │        │      │        │

│            │Запорная арматура│    9   │    7   │   5  │    3   │

│            │Калориферы       │    -   │    1   │   1  │    1   │

│            │                 │        │        │      │        │

│Внутренний  │Трубопроводы     │   45   │   42   │  38  │   35   │

│водопровод  │Краны и запорная │   30   │   32   │  34  │   35   │

│            │арматура         │        │        │      │        │

│            │Бачки смывные    │   25   │   26   │  28  │   30   │

│            │                 │        │        │      │        │

│Внутренняя  │Мойки, раковины, │   25   │   25   │  20  │   20   │

│канализация │умывальники      │        │        │      │        │

│            │Ванные           │   30   │   30   │  35  │   35   │

│            │Унитазы          │   20   │   20   │  25  │   25   │

│            │Трубопроводы     │   25   │   25   │  20  │   20   │

│            │                 │        │        │      │        │

│Внутреннее  │Магистрали       │   20   │   20   │  25  │   25   │

│электрообо- │Внутриквартирные │   25   │   25   │  22  │   22   │

│рудование   │сети             │        │        │      │        │

│            │Электроприборы   │   30   │   32   │  33  │   35   │

│            │ВРУ              │   25   │   23   │  20  │   18   │

└────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴──────┴────────┘